# FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA – FATEC

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

1º ADENDO A TOMADA DE PREÇOS Nº. 3070047 - 04/2011

Vimos por meio deste, comunicar que a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 3070047 - 04/2011, com data de abertura prevista para o dia 18/08/2011, às 09:00h, passa a ter as seguintes alterações:

- Alteração das Especificações Técnicas:

O presente Adendo inclui no anexo IV, mais itens na licitação:

| Item | Quant | Produto | Descrição do Objeto | Valor | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Sonda Lambda com leitor digital | - Sensor de oxigênio de banda larga (SONDA LAMBDA) com chicote e leitor digital de cristal líquido com indicação em lambda e razão ar-combustível |  |  |
|  | 4 | Sonda Lambda (apenas o sensor) | - Sensor de oxigênio dos gases de descarga, DE BANDA LARGA - Para valores de Lambda de 0,7 a 30. - Conector de 6 fios. |  |  |
|  | 4 | Chicote para Sonda Lambda | - Chicote de conexão do sensor lambda de banda larga de 6 fios, até o leitor |  |  |
|  | 1 | Sensor de Pressão Absoluta do Coletor (Sensor MAP) | - Sensor de pressão absoluta do coletor de admissão para valores máximos entre 3 e 4 bar, para veículos com injeção eletrônica. |  |  |
|  | 2 | Sensor de Pressão | - Capacidade de medir qualquer tipo de pressão (óleo, combustível, água, turbo, contrapressão no escapamento, etc.). - Faixa de Pressão: 0 a 10 bar. - Sinal de saída 1 a 5 V. |  |  |
|  | 3 | Sensor de Pressão VDO | - Pressão medida entre 0 e 7 bar. - Necessidade de medição da pressão de óleo e combustível |  |  |
|  | 1 | Sensor de Rotação (Hall) | - Aplicação em motores - Sensor de efeito hall com 3 pinos |  |  |
|  | 1 | Sensor de Fase (Hall) | - Aplicação em motores - Sensor de efeito hall com 3 pinos |  |  |
|  | 1 | Sensor de Fluxo de Massa de Ar - Por anemometria de fio ou placa quente (MAF) | - Para motores acima de 2.0 litros - Diâmetro próximo a 50mm, diâmetro interno entre 40 e 50mm. |  |  |
|  | 2 | Sensor Temperatura do Ar – Resistivo | Sensor padrão de veículos com injeção eletrônica, qualquer modelo |  |  |
|  | 2 | Sensor Temperatura do Motor – Resistivo | Sensor padrão de veículos com injeção eletrônica, qualquer modelo |  |  |
|  | 1 | Kit Roda Fônica para motores AP | - Roda fônica em ferro de 60-2 dentes - Suporte em alumínio para o sensor. - Suporte em ferro distanciador do sensor. |  |  |
|  | 10 | Termopar | - Necessita cobrir temperaturas entre os -200ºC e os 1200°C, do tipo K, tipo bainha, com diâmetro de 3 a 4 mm de comprimento útil entre 200 e 300mm. Com chicote integrado (comp. mínimo de 1m), e rosca de conexão (níple) |  |  |
|  | 8 | Condicionador de Sinal para Termopar | - Deve ser compatível com o termopar orçado. |  |  |

- Alteração da Data de abertura:

O presente Adendo altera a Data e hora de Abertura dos envelopes para:

1ª. Abertura – dia 29/08/11, ás 09:00 h (envelope n. 01)

Os demais itens permanecem inalterados.

Santa Maria, 11 de Agosto de 2011.

Claudia Pippi Lorenzoni

Presidente da Comissão de Licitações