# FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA – FATEC

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

1° ADENDO AO CONVITE

Vimos por meio deste, comunicar que a Licitação na modalidade CONVITE nº 90768-01/2011, com data de abertura prevista para o dia 06/01/2011, às 14 h, passa a ter a seguinte alteração:

- Do ANEXO III, do edital:

| ITEM | DESCRIÇÃO | Qtde |
| --- | --- | --- |
| 01 | 40 (QUARENTA) MESAS DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, QUE CORRESPONDE A 10 ILHAS COMPLETAS ENTREGUES E MONTADAS, CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: Mesa Estações de Trabalho Dimensões: 1200 x 1200 x 740 Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura, com recorte curvo na parte central tendo raio de 320mm, tampo com profundidade de 600mm em ambos os lados na “cor a definir”, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades na mesma cor do melamínico e possui raio de 2mm em toda a quina da borda, uma passagem de fiação no tampo com diâmetro de 60mm na cor do tampo, com acabamento em polietileno sacável para passagem de fiação entre a parte superior do tampo e o pé de canto, todas as fixações entre os pés de mesas e o tampo é feita através de parafusos autotaraxantes para maior fixação e acabamento. Painéis: Confeccionados em madeira MDP (Medium Density Particleboard) de 15mm de espessura, com altura de 385mm “cor a definir”, com acabamento em fita de borda ABS de 0,45mm de espessura na extremidade inferior na mesma cor do melamínico, fixado nos pés de mesas pelo sistema de parafusos de aço com rosca m6, tambor e tampa tipo mini - fix, para maior fixação e acabamento, podendo assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos posteriores. Estrutura Metálica “Pé de Aço”: Estrutura metálica com base horizontal inferior em tubo oblongo 29 x 58 x 560 x 1,06 com ponteira interna 29 x 58 em PVC na mesma cor do pé, possui duas sapatas niveladoras fixadas na pata com rosca 5/16 e diâmetro de 50mm. Coluna vertical retangular em chapa de aço dobrada de 670 x 160 x 37 x 1,2mm de espessura com dobras na vertical para estruturação do pé, recebe furação para fixação de reviclê onde recebe a fixação dos painéis de mesas por meio de mini-fix. Tampa interna soldada e dobrada em “U” com vão superior e inferior para a passagem de fiação, medindo 570 x 60 x 6 x 0,90mm de espessura. Chapa de sustentação em “L” em chapa de aço medindo 580 x 50 x 30 x 2,65mm estampada e dobrada para maior sustentação, com furação oblonga na área de contato com o tampo onde recebem parafuso M6 x 16 para fixação do pé com o tampo. Todas as partes metálicas soldadas são feitas com Solda Mig para maior sustentação e acabamento, peças metálicas com tratamento anti-corrosivo, pintadas na “cor a definir” pelo sistema de pintura eletrostática epóxi a pó e curadas em estufa com temperatura de 250º. Estrutura Metálica “Pé de Canto”: Estrutura metálica em formato quadrado de 90º, dotada de 1 sapata niveladora de 50mm de diâmetro com rosca 5/16, base superior horizontal em formato quadrado com recorte 45º, 1,20mm de espessura e medindo 130 x 130mm total para maior sustentação, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo e com furação na parte superior da coluna para permitir a passagem de fiação entre a coluna de canto e o tampo da mesa, Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 700 x 100 x 100 em chapa de aço de 1,06mm de espessura, Rebite com rosca M6 tipo reviclê para fixação de painéis, permite passagem de fiação entre o tampo e o piso, abas internas dobradas para receber tampa sacável com sistema de “clic” com 0,90mm de espessura, possui na tampa furação para fixação de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e lógica, todas as partes metálicas soldadas são feitas por Solda Mig para maior sustentação e acabamento, peças metálicas com tratamento anti-corrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi a pó e curadas em estufa com temperatura de 250º. ACRESCENTA - SE NO ITEM 1: Divisória: Confeccionado em madeira MDP (Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura com altura de 400mm na cor à definir, com raio de 200mm na área de contato com o usuário. Acabamento em fita de borda abs de 2mm de espessura em todas as extremidades. Possui a quina da borda do tampo com um raio de 2mm de espessura ficando dentro dos padrões de ergonomia. Fixado na mesa por meio de suportes metálicos tipo “S” confeccionado em chapa de aço sae 1020 de 2,65mm de espessura apoiando a divisória na parte de baixo e alinhando a mesma na vertical, fixado na divisória e na parte de baixo da mesa por meio de parafusos. A divisória possui no topo furação para buchas de nylon para fixação do conector que serve para alinhamento e acabamento de canto, este somente vai quando solicitado, quando não utilizado o mesmo recebe tapa furos de 10mm na cor do melamínico. | 40 |

2. Os demais itens permanecem inalterados.

Santa Maria, 27 de Dezembro de 2010.

Claudia Pippi Lorenzoni

Presidente da Comissão de Licitações